Таблица 1.

Морфометрическая характеристика ацинусов околоушной слюнной железы в динамике экспериментальной

механической желтухи (M ± m)

| Исследуемые параметры Сроки механи-ческой желтухи | Площадь ядер сероцитов, (мкм2) | Диаметр ядер сероцитов, (мкм) | Площадь сечения цитоплазмы сероцитов (мкм2) | ЯЦО сероцитов | Площадь сечения ацинусов, (мкм2) | Диаметр ацинусов, (мкм) | Количество сероцитов на срезе ацинуса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль (интактные животные), n=31 | 9,47±0,06 | 3,45±0,01 | 67,19±0,73 | 0,141±0,005 | 329,18±4,31 | 20,63±0,12 | 4,82±0,05 |
| 3 дня, n=32 | 9,26±0,07* | 3,41±0,03 | 69,72±0,86* | 0,132±0,003* | 364,26±6,29*** | 21,28±0,24* | 4,87±0,08 |
| 7 дней, n=32 | 9,08±0,05*** | 3,39±0,02* | 77,16±1,12*** | 0,117±0,004 *** | 419,82±5,74*** | 23,10±0,18** | 4,71±0,07 |
| 14 дней, n=32 | 8,96±0,07*** | 3,36±0,01*** | 63,08±1,09** | 0,142±0,004 | 308,18±4,52** | 19,78±0,21** | 4,63±0,06* |
| 28 дней, n=32 | 8,81±0,09* | 3,33±0,01*** | 56,34±0,68*** | 0,158±0,003 *** | 271,53±4,73*** | 17,95±0,16** | 4,52±0,05** |

Примечание. Звездочкой отмечены значения, которые статистически достоверно различаются с контролем (* - p<0,05;

** - p<0,01; *** - p<0,001).

Таблица 2.

Морфометрическая характеристика внутриорганных артерий среднего калибра околоушной слюнной железы крыс в разные сроки экспериментальной механической желтухи (M ± m)

| Исследуемые параметры | Контроль, n=31 | Длительность механической желтухи |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3 дня, n=32 | 7 дней, n=32 | 14 дней, n=32 | 28 дней, n=32 |
| Наружный диаметр, мкм | 86,21±1,04 | 87,59±1,10 | 89,46±1,28 | 91,04±0,93 ** | 90,59±1,08 ** |
| Внутренний диаметр, мкм | 52,73±0,41 | 51,02±0,34 ** | 49,62±0,52 *** | 47,29±0,46 *** | 46,51±0,38 *** |
| Толщина медии, мкм | 16,87±0,47 | 18,07±0,53 | 20,01±0,42 *** | 21,53±0,34 *** | 21,89±0,27 *** |
| Индекс Вогенворта, % | 169,23±1,82 | 194,08±1,27 *** | 229,93±1,32 *** | 278,02±1,50 *** | 283,59±1,87 *** |
| Высота эндотелиоцитов, мкм | 5,98±0,06 | 6,19±0,05 * | 6,43±0,04 *** | 6,81±0,05 *** | 7,12±0,08 *** |
| Диаметр ядер эндотелиоцитов, мкм | 2,84±0,03 | 2,98±0,02 ** | 3,12±0,03 *** | 3,23±0,04 *** | 3,34±0,04 *** |
| Ядерно-цитоплазматические отношения эндотелиоцитов | 0,223±0,004 | 0,229±0,003 | 0,245±0,004 *** | 0,254±0,005 *** | 0,267±0,006 *** |
| Относительный объем поврежденных эндотелиоцитов, % | 2,17±0,09 | 4,87±0,53 *** | 9,63±0,72 *** | 14,37±0,84 *** | 19,24±0,61 *** |

Примечание. Звездочкой отмечены значения, которые статистически достоверно различаются с контролем (* - p<0,05;

** - p<0,01; *** - p<0,001).

Таблица 3.

Морфометрическая характеристика внутриорганных артерий мелкого калибра околоушной слюнной железы крыс в разные сроки экспериментальной механической желтухи (M ± m)

| Исследуемые параметры | Контроль | Длительность механической желтухи |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3 дня, n=32 | 7 дней, n=32 | 14 дней, n=32 | 28 дней, n=32 |
| Наружный диаметр, мкм | 39,21±0,48 | 39,24±0,51 | 40,49±0,38 * | 41,23±0,46 * | 41,58±0,49 ** |
| Внутренний диаметр, мкм | 22,76±0,29 | 21,35±0,19 *** | 19,76±0,21 *** | 17,59±0,22 *** | 16,37±0,19 *** |
| Толщина медии, мкм | 8,43±0,11 | 9,02±0,10 ** | 10,67±0,09 *** | 12,01±0,14 *** | 12,65±0,12 *** |
| Индекс Вогенворта, % | 197,24±2,90 | 238,42±3,76 *** | 322,74±4,28 *** | 449,80±7,43 *** | 541,23±10,81 *** |
| Высота эндотелиоцитов, мкм | 6,08±0,04 | 6,23±0,05 * | 6,71±0,04 *** | 7,09±0,08 *** | 7,84±0,07 *** |
| Диаметр ядер эндотелиоцитов, мкм | 3,02±0,03 | 3,19±0,05 ** | 3,30±0,06 *** | 3,72±0,04 *** | 3,98±0,05 *** |
| Ядерно-цитоплазматические отношения эндотелиоцитов | 0,249±0,006 | 0,260±0,008 | 0,281±0,012 * | 0,307±0,018 ** | 0,328±0,014 *** |
| Относительный объем поврежденных эндотелиоцитов, % | 2,28±0,05 | 6,34±0,25 *** | 12,47±0,81 *** | 21,09±1,16 *** | 38,76±1,79 *** |

Примечание. Звездочкой отмечены значения, которые статистически достоверно различаются с контролем (* - p<0,05;

** - p<0,01; *** - p<0,001).