Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Смоленский государственный университет»

Факультет естественно-географический

Специальность Экология, 4 курс

Кафедра экологии, химии и методики ее преподавания

Вавилова Ксения Юрьевна

Исследование химического состава воды озера Чистик

Номинация конкурса: Исследования в области естественных наук

Смоленск

2014

Краткое описание научной работы

Проблематика и актуальность научной работы

Актуальной проблемой является ухудшение качества природных вод и состояния водных экосистем. В результате возрастающей антропогенной нагрузки происходит изменение химического состава вод, что влечет за собой изменение условий обитания живых организмов и, как следствие, видового состава пресноводных экосистем.

Цель работы научной работы: исследование химического состава воды озера Чистик как одного из критериев оценки экологического состояния.

Задачи научной работы: изучение литературы по гидрохимии озер;  изучение методик анализа поверхностных природных вод; экспериментальное исследование химического состава воды оз. Чистик; анализ полученных результатов по гидрохимическим показателям.

Материалы и методы исследования

Были исследованы по 11 показателям пробы воды оз. Чистик, взятые в 4 створах, в начале летнего сезона – периода наиболее активного использования озера в рекреационных целях – и в конце сезона. Методы исследования химического состава: потенциометрический, кондуктометрический, титриметрический, фотоколориметрический и др.

Результаты, практическая ценность научной работы

Озерные ресурсы нашей области разнообразны и значительны. На ее территории насчитывается около 160 ледниковых озер, общей площадью почти 70 кмІ [1]. Важное значение имеют озера области как резервуары, хранители пресной и сравнительно чистой воды, объем которой составляет 274 миллиона кубических метров. Удовлетворительное качество воды в озерах в целом обусловлено их значительным удалением от крупных промышленных центров.

Наиболее информативными с точки зрения оценки экологического состояния водоемов являются следующие е химические показатели: водородный показатель(рН); количество растворенного кислорода   (РК); перманганатная окисляемость(ПО);  общая жесткость(Ж общ.);  количество хлоридов; количество сульфатов; количество нитратов; количество ионов аммония; количество железа; индекс загрязненности воды (ИЗВ).

Озеро Чистик, входящее в Пржевальскую озерную группу, включающую около двух десятков озер, находится на севере Смоленской области на территории Национального парка «Смоленское Поозерье», в 2,5 км от поселка Пржевальское.

Общая площадь озера составляет 57 га, максимальная глубина 19,4 м, средняя глубина 8,9 м. Озеро Чистик ледникового происхождения, поверхностный водосбор почти полностью отсутствует, что крайне редко для озер северо-запада России, но Чистик в этом отношении уникален. Котловина водоема по происхождению является термокарстовой, основу питания озера составляют подземные источники. В течение всего года прозрачность воды в озере Чистик не опускается ниже 4-6 метров. Расположение Чистика среди холмов объясняется тем, что озеро образовалось из погребенного льда, поэтому в озере нет естественных стоков. Пересеченный рельеф дна водоема и живописный ландшафт привлекают любителей подводной охоты и рыболовов. Всего в озере обитает 10 видов рыб. На озере разрешено загорать, купаться, собирать грибы и ягоды, но категорически запрещено разводить костры, ставить палатки. Туристические стоянки все разобраны, регулярно совершается обход рейдовыми группами. Такие временные меры вынудили принять сами туристы, не убирающие за собой мусор, из-за чего антропогенная нагрузка на водоем увеличилась,  и это привело к тому, что стали исчезать некоторые представители фауны и флоры, являющиеся своеобразным индикатором чистоты.

Впервые за последние 10 лет был проведен комплексный химический анализ вод оз. Чистик с учетом сезонности и геоморфологии береговой линии, по результатам наблюдений проведена оценка состояния водоема. Пробы воды для исследования отбирались в июне и сентябре 2012 года, то есть в начале и конце летнего сезона, когда можно ожидать большую антропогенную нагрузку по сравнению с другими периодами года. Для отбора проб с учетом геоморфологии береговой линии были выбраны 4 створа (см. табл. 1.

Таблица 1

Характеристика створов отбора проб

| № | Расположение | Характеристика | Водная растительность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Восточная часть озера вблизи сужения | Место массового купания. Дно песчаное, берег низкий с пологим склоном | Тростник, камыш, аир болотный, рдест блестящий, лютик водный, уруть, вахта трехлистная, зюзник европейский, горец земноводный; береговая растительность: вероника дубравная, щитовник мужской, ольха |
| 2 | Северная часть озера | Дно заиленное песчаное, берег высокий, склон умеренной крутизны | Тростник, аир болотный; береговая растительность: ольха, сосна, встречается мать-и-мачеха, осоковые |
| 3 | Северо-западная часть озера, мыс | Дно заиленное песчаное, склон умеренной крутизны | Белокрыльник болотный, аир болотный, тростник; береговая растительность: вереск, хвощ зимующий, костяника, брусника, черника, береза, ольха, рябина, сосна |
| 4 | Южная часть озера | Место естественного зарастания участка озера. Дно сильно заиленное, берег высокий, склон крутой | Тростник, аир болотный, ряска; береговая растительность: щитовник мужской, хвощ лесной, хвощ речной, лютиковые, зюзник европейский, кислица, ель |

В табл. 2 представлены полученные в ходе лабораторных исследований результаты.

Таблица 2

Химический состав воды оз. Чистик

|  | Створ 1 | Створ 2 | Створ 3 | Створ 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Июнь | Сент. | Июнь | Сент. | Июнь | Сент. | Июнь | Сент. |
| Цветность | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° |
| Солесодержа-ние, мг/л | 136 | 133 | 135 | 134 | 135 | 133 | 138 | 134 |
| рН | 7,94 | 7,24 | 7,79 | 7,16 | 7,85 | 7,13 | 7,09 | 7,04 |
| РК, мг О/л | 9,40 | 8,33 | 9,28 | 7,70 | 9,24 | 7,76 | 6,05 | 6,99 |
| ПО, мг О/л | 1,84 | 4,08 | 2,32 | 4,56 | 2,88 | 4,96 | 4,72 | 5,84 |
| Жобщ, мг-экв/л | 2,6 | 3,1 | 2,5 | 3,7 | 2,8 | 3,6 | 2,9 | 4,2 |
| Хлориды, мг/л | 36,25 | 35,5 | 35,5 | 34,08 | 36,92 | 32,66 | 38,34 | 29,82 |
| Сульфаты, мг/л | 14,4 | 67,2 | 33,6 | 9,6 | 26,4 | 110,4 | 31,2 | 52,8 |
| Нитраты, мг/л | 3,2 | Не обнар. | 2,63 | Не обнар. | 1,86 | Не обнар. | 1,37 | 0,001 |
| Ионы аммония,мг/л | Не обнар. | Не обнар. | следы | следы | Не обнар. | Не обнар. | 0,006 | 0,005 |
| Железо общее, мг/л | Не обнар. | 0,08 | 0,04 | 0,14 | 0,36 | 0,08 | 0,12 | 0,12 |

Водородный показатель имеет во всех пробах значение, близкое к нейтральному (от 7 до 7,9). Относительное постоянство pH является важным показателем устойчивости биоценоза озера, так как все обитатели природных вод адаптированы к определенному водородному показателю, и в случае его изменения могут погибнуть. Большинство живых организмов могут существовать лишь в средах, близких к нейтральным. Общее солесодержание в озере незначительно и колеблется от 133 до 138 мг/л, что характеризует воду как ультрапресную (менее 200 мг/л). В соответствии с общепринятой классификацией по величине жесткости вода в озере Чистик в начале сезона характеризуется как мягкая, в конце – средней жесткости. Содержание хлоридов, сульфатов, железа, нитратов и ионов аммония в воде незначительно, в разы ниже ПДК даже для питьевой воды.

Важными характеристиками экологического состояния природных водоемов являются значения содержания растворенного кислорода (РК) и перманганатной окисляемости (ПО) воды. Очевидно, что в створе 4 эти показатели значительно отличаются от трех других. Это можно объяснить тем, что в данной зоне протекает процесс естественной эвтрофикации участка озера, что подразумевает увеличение там числа органических веществ, а, следовательно, и уменьшение количества РК. В течение летнего периода происходит последовательное увеличение количества органических веществ в озере, то есть показатель перманганатной окисляемости увеличивается. При этом на окисление органики расходуется большое количество кислорода, следовательно, количество РК уменьшается.

На основе принятой в гидрохимии классификации нами было охарактеризовано качество воды озера Чистик по отдельным, наиболее репрезентативным с точки зрения экологии, показателям (см. табл. 3).

Таблица 3

Оценка качества воды оз. Чистик по отдельным показателям

| Показатель | Створ 1 | Створ 2 | Створ 3 | Створ 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание РК: -июнь -сентябрь | очень чистая чистая | очень чистая чистая | очень чистая чистая | умеренно загрязн. умеренно загрязн. |
| ПО: -июнь -сентябрь | чистая загрязненная | чистая загрязненная | чистая загрязненная | загрязненная загрязненная |
| Нитраты: -июнь -сентябрь | очень чистая очень чистая | очень чистая очень чистая | очень чистая очень чистая | очень чистая очень чистая |
| Ионы аммония: -июнь -сентябрь | очень чистая очень чистая | очень чистая очень чистая | очень чистая очень чистая | очень чистая очень чистая |

Более информативен комплексный показатель – индекс загрязненности воды (ИЗВ), по нашим расчетам, его значение равно 0,23, что соответствует II классу качества воды – чистая.

Представляло интерес сравнить полученные нами результаты с данными исследований 1997 и 2003 годов.

| Показатель | Исследования 2012 г., среднее значение | Литературные данные |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1997 г.[2] | 2003 г. [3] |
| pH | 7,4 | 6 | 7,5 |
| РК, мг О/л | 8,1 | 7,6-9 | 8,4 |
| Нитраты, мг/л | 1,13 | 0-0,2 | 1,3 |
| Общее солесодержание, мг/л | 134,8 |  | 146,5 |

Сопоставление величин, с одной стороны, может подтвердить достаточный уровень достоверности наших данных, а с другой, постоянство химического состава на протяжении уже многих лет свидетельствует о том, что антропогенное воздействие на озеро несущественно, водоем за счет природных механизмов самоочищения справляется с нагрузкой. Однако, на наш взгляд, совершенно очевидна необходимость организации систематических комплексных наблюдений за качеством воды в этом уникальном озере.

Список использованной литературы

1)	Природа Смоленской области / Под ред. В. А. Шкаликова. – Смоленск: Изд-во «Универсум», 2001. – 424 с.

2)	Стеффенс Эрик. Анализ качества воды в озерах Национального парка «Смоленское Поозерье» // Проблемы разработки региональной модели устойчивого развития. Доклады научно-практической конференции. Вып. 1. – Смоленск: СГПИ, 1997. – С. 430-435.

3)	Хохряков В. Р., Кремень А. С. Озера Национального парка «Смоленское Поозерье», их гидрологическая характеристика и современное состояние // Научные исследования в Национальном парке «Смоленское Поозерье». Вып. 1 / Под ред. С. М. Волкова. – М.: НИА-Природа, 2003. – 288 с.

4)	http://wremi.ru/new/ozero-chistik

Список публикаций по теме научной работы

Вавилова К.Ю. Исследование химического состава воды озера Чистик // Студенческая наука – 2013. Том III: Естественно-математическое направление: сборник статей / под ред. А.Г.Егорова, О.Е.Похаленкова, С.А.Сахарова. – Смоленск: Изд-во СмолГУ, 2013. С. 13-18.