ВОЕННАЯ  АКАДЕМИЯ  ВОЙСКОВОЙ  ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ  ОБОРОНЫ

ВООРУЖЕННЫХ  СИЛ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ИМЕНИ  МАРШАЛА  СОВЕТСКОГО  СОЮЗА  А.М.  ВАСИЛЕВСКОГО

11 кафедра радиоэлектронного вооружения (войсковой ПВО)

Курсант второго курса 1 факультета

(зенитных ракетных комплексов и систем средней дальности)

Андрюшкин Евгений Анатольевич

Номинация: исследования в области технических наук

СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ ЗАКОДИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМОЙ ПОТРЕБИТЕЛЮ С ПОМОЩЬЮ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ ИМПУЛЬСОВ НА ОСНОВЕ ГОМОМОРФНО-КОРPЕЛЯЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ

Смоленск – 2014

Автор: научной работы

Андрюшкин Е.А.

«___» марта 2014 года.

1 Актуальность и проблематика научной работы

Современные сверхширокополосные системы связи [1-11], как сложные технические системы нуждаются в жесткой синхронизации моментов приема 
и передачи данных для достоверного выделения информации. Для достижения синхронной работы приемника и передатчика используют дополнительные узкополосные или сверхширокополосные сигналы, что повышает стоимость изготовления соответствующей системы передачи данных, а также снижает помехоустойчивость и скрытность ее работы.

2 Цели научной работы

Целью работы является решение важной проблемы передачи данных 
с использованием сверхширокополосных импульсов бес синхронизации моментов приема и передачи данных, свободных от вышеуказанных недостатков.

3 Задача научной работы

Конкретной фундаментальной задачей в рамках проблемы, на решение которой направлена работа, является разработка нового способа кодирования 
и выделения информации, при котором синхронизирующий сигнал и сама синхронизация становятся излишними.

Правило кодирования информации заключается в использовании в качестве основных носителей информации пачек импульсов состоящих из импульсов минимум двух наносекундной длительности, описываемых первой производной гауссовой функции [3]. Для кодирования информации в каждом канале передачи данных предлагается использовать периодическую последовательность пачек СШП гауссовых импульсов, состоящую из расположенных в определенном порядке «опорных» и «центральных» пачек импульсов. Импульсы в каждой пачке задержаны друг относительно друга на временные задержки по определенному пин-коду. При этом пин-код для каждого последующего канала передачи данных не повторяется. Опорные пачки импульсов в каждом канале передачи данных отличаются от «центральных» тем, что их период следования T постоянен, 
а период следования «центральных» пачек импульсов может изменяться. 
Вся информация о кодировании будет заключаться во временном положении «центральных» пачек СШП импульсов относительно «опорных». При этом набор нескольких бит информации в каждом канале передачи данных (ПД), будет представлять собой некоторое сообщение, именуемое кодограммой, которое излучается одновременно с другими кодограммами каналов ПД в пространство 
из первой точки объектом X и принимается во второй точке пространства объектом Y. После приема всех кодограмм объектом Y и усиления КППСШПИ, каждый импульс предлагается растянуть. В последующем растянутые СШП импульсы оцифровывают при помощи АЦП.  Получившийся в результате набор данных, описывающий оцифрованный сигнал, поступает в ЭВМ, где по мере поступления данных с АЦП осуществляют формирование генерального массива данных из элементов которого формируют пробные массивы. Каждый вновь сформированный пробный массив записывается в память ЭВМ и включает в себя значения оцифрованной растянутой последовательности сверхширокополосных импульсов. После этого элементы каждого пробного массива последовательно подвергают гомоморфно-корреляционной обработке с последующим пороговым выделением логического «нуля» или «единицы».

4  Материалы и методы исследования

Работоспособность предложенного помехоустойчивого способа выделения закодированной информации, передаваемой потребителю с помощью пачек сверхширокополосных импульсов проверена на математической модели  (ММ) системы передачи данных (СПД), которая включала ММ кодовой последовательности сверхширокополосных импульсов, передающей антенны, канала связи, приемной антенны и математическую модель предлагаемого метода обработки СШП импульсов.

5 Результаты, теоретическая и (или) практическая ценность научной работы

В предлагаемом способе время отводимое на определение первых двух импульсов кодограммы, будет определяться периодом следования «опорных» СШП импульсов и составлять от 10 до 100 нс.

Возможно повышение скорости передачи данных. Так,  при периоде следования «опорных» СШП импульсов  от 10 до 100 нс скорость передачи данных будет  составлять от 100 до 10 Мбит/с.

6 Список публикаций по теме научной работы, подтверждающий творческий вклад автора или каждого члена авторского коллектива в данную научную работу

1. Андрюшкин Е.А. Основные результаты моделирования способа формирования сверхширокополосных сигналов заданной формы // Сб. научн. трудов. Т.1. Информатика, инновации – 2013. – Смоленск, изд-во. Универсум., 2013. С. 405 – 408.

2. Immoreev I.J, Sudakov A.A. Ultra-Wideband Interference Resistant System for Secure Radio Communication with High Data Rate, ICCSC'02, St. Petersburg, Russian Federation, June 2002 (аналог).

3. Патент № 2315424 (РФ). Система связи с высокой скоростью передачи информации сверхширокополосными сигналами. МПК7 H04B1/69, H04L5/26. Бондаренко В.В., Кыштымов С.Г. Заявка № 2006119887/09 от 06.06.2006. Опубл. 20.01.2008 (прототип).

4. Иммореев И.Я. Сверхширокополосные радары: новые возможности, 
необычные проблемы, системные особенности // М., Вестник МГТУ, 1998. № 4.  
С. 25 – 56.

5. Мазепова О.И., Мещанов В.П., Прохоров Н.И., Фельдштейн А.Л., 
Явич Л.Р. Справочник по элементам полосковой техники. – 4-е изд. М., Связь, 1979. С. 179 – 195.

6. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы: Учебник для вузов. – М., Радио и связь, 1986. – 477с.

7. Смоленцев Н.К. Основы теории вейвлетов. Вейвлеты в MATLAB. 
3-е изд. – М., Прикладная математика, 2008. – 39. С.

8. Жбанов И.Л. Помехоустойчивое асинхронное выделение информации при позиционном кодировании пачек сверхширокополосных импульсов 
// Сб. научн. трудов. Математическая морфология (Зарегистрировано под номером 0421000004/0027). Т.9. Вып. 2. М., 2010.

9. Жбанов И.Л., Силаев Н. В. Гомоморфно-корреляционная обработка кодовой последовательности сверхширокополосных импульсов при позиционном кодировании // Сб. научн. трудов. Математическая морфология. (Зарегистрировано под номером 0421000004/0026) Т. 9. Вып. 2. Москва. 2010.

10. Жбанов И.Л., Силаев Н.В., Митрофанов Д.Г. Асинхронно 
кепстральный метод извлечения информации из за кодированной последовательности импульсов // Сб. научн. трудов. Информационно-измерительные и управляющие системы. Т.8. М., Радиотехника, 2010. – С. 7 – 15.

11. Жбанов И.Л. Способ кодирования и асинхронного выделения информации передаваемой с помощью сверхширокополосных импульсов// Сб. научн. трудов. Материалы IV международной научно-технической конференции. 
Т.5 Орел, 2010. – С. 52 – 58.