ВОЕННАЯ  АКАДЕМИЯ

ВОЙСКОВОЙ  ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ  ОБОРОНЫ

ВООРУЖЕННЫХ  СИЛ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ИМЕНИ  МАРШАЛА  СОВЕТСКОГО  СОЮЗА  А.М.  ВАСИЛЕВСКОГО

СПОСОБ ОПТИМАЛЬНОГО НЕЛИНЕЙНОГО ТРАЕКТОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ТЕЛЕНАВЕДЕНИИ

Автор: адъюнкт 9 кафедры (зенитных комплексов 
ближнего действия) Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных
 Сил Российской Федерации имени 
Маршала Советского Союза А.М. Василевского капитан Егоров Е. А.

Смоленск – 2014

1 Актуальность и проблематика научной работы

Диалектическое противоборство между средствами воздушного нападения (СВН) и противовоздушной обороной (ПВО) в настоящее время выходит на новый этап своего развития. Ведущими в военном отношении государствами мира СВН отводится доминирующая роль в достижении целей военных действий 
и в этих условиях, задачи ПВО войск и объектов приобретают первостепенное значение. Как показывает опыт локальных войн и конфликтов, эффективная противовоздушная оборона возможна только при наличии средств ПВО, способных успешно бороться с воздушным противником во всех диапазонах его применения, в сложных условиях радиоэлектронной обстановки.

Вместе с тем, боевые возможности средств войск ПВО СВ уступают потенциальным возможностям СВН по поражению прикрываемых объектов. Характерной особенностью современных программ развития и модернизации авиационной техники до 2025 года в ВВС, авиации ВМС и морской пехоты США является их нацеленность на создание боевых самолетов пятого поколения с высокими летно-техническими и манёвренными характеристиками и единой конструкцией. В них предусмотрены силовые установки, обеспечивающие крейсерский сверхзвуковой полёт на бесфорсажном режиме, приняты также меры по обеспечению свойств сверх манёвренности, улучшению взлётно-посадочных и транспортных характеристик. Сверх манёвренными считаются самолеты, в которых за счёт развитой механизации крыла, специальных органов непосредственного управления подъёмной и боковой силами и применения высокоэнергетических двигателей нового поколения с управляемым вектором тяги возможно выполнение манёвров с существенно более сложными пространственными эволюциями. Такие манёвры 
существенно ухудшают показатели систем сопровождения и наведения зенитных ракетных комплексов (ЗРК) войск ПВО СВ, реализуя так называемое алгоритмическое воздействие, когда появляется третья и более высокие производные дальности, скорости и угловых координат, приводящие к срыву наведения летательных аппаратов (ЛА).

В связи с существенным улучшением ЛТХ перспективных СВН и дальнейшим совершенствованием тактики их боевого применения возможно проявление ряда обстоятельств, которые могут отрицательно повлиять на эффективность применения комплексов с теленаведением.

Во-первых, появление высокоманевренных самолетов тактической авиации приводит к значительному изменению динамики входных воздействий, отрабатываемых системой управления ЛА (СУР). Существующие СУР могут отрабатывать входные воздействия, изменение которых во времени описывается полиномом не выше второй степени, что соответствует гипотезе о движении объекта с постоянной относительной поперечной скоростью по отношению к линии визирования. Для интенсивно маневрирующего объекта изменение углового положения линии визирования во времени апроксимируется полиномом третьей и более 
высокой степени. В применяемых ныне контурах управления ЛА это приводит к недопустимому росту динамических ошибок и, в конечном счете, к срыву наведения ЛА (промаху).

Во-вторых, применение существующих алгоритмов теленаведения ЛА 
(в частности, трех точек) недостаточно эффективно, так как в процессе интенсивного маневра воздушного объекта в законах ее движения проявляются производные от угловых координат выше второго порядка, и этим обуславливается существенный рост ошибок наведения ЛА. Для устранения этого несоответствия целесообразно использовать более совершенные алгоритмы оптимального управления.

2 Цели научной работы

Целью научной работы является повышение потенциальной точности перехвата воздушный объектов, в том числе и интенсивно маневрирующих.

3 Задачи научной работы

Цели научной работы достигаются решением следующих задач:

уточнения разработанных алгоритмов, определения необходимых статистических характеристик, оценки эффективности перехвата и поражения воздушных объектов, проведение имитационного моделирования наведения ЛА с целью оценки работоспособности;

разработка алгоритмов траекторного управления наведении ЛА;

разработка методики синтеза регулятора траекторного управления.

4 Материалы и методы исследования

Задачи работы решены с использованием системного анализа и методов теории автоматического управления, теории систем наведения ЛА, теории оценивания, теории стохастического оптимального управления, математического аппарата решения дифференциальных уравнений, векторного анализа и матричной алгебры, теории вероятности и математической статистики, теории случайных процессов, а также методов математического моделирования.

5 Теоретическая и практическая ценность научной работы

В настоящей работе предложены и обоснованы методики алгоритмов функционирования информационно-вычислительной системы (ИВС) траекторного управления при теленаведении.

Синтезированные оптимальные измерители угловых параметров движения объекта и ЛА представляют собой многомерные, нестационарные и многоконтурные следящие измерители, обеспечивающий высокую точность, быстродействие 
и устойчивость функционирования информационно-вычислительной системы.

Высокая точность достигается за счет оптимальной калмановской фильтрации формирователем оценок информационных параметров траекторного управления.

Высокое быстродействие предопределено исключением инерционного 
антенного привода из цепей формирования оценок угловых параметров, поступающих к потребителю.

Высокая устойчивость сопровождения объекта обеспечивается инерционным приводом за счет использования оптимального управления, формируемого 
регулятором, т. е. управления с учетом ошибок сопровождения объекта по углу  и угловой скорости

Использование метода аналитического конструирования оптимальных систем управления ЛА по неклассическим функционалам качества, предложенного Красовским А. А., позволило получить в аналитическом виде закон оптимального траекторного нелинейного управления.

Реализация синтезированного управления в квазиоптимальном регуляторе траекторного управления позволяет достичь: высокого быстродействия 
в отработке начальных условий наведения; минимальных значений показателей апериодического переходного процесса и устойчивости процесса наведения; обеспечения режима параллельного сближения на большей части траектории полета, а также высокой потенциальной точности перехвата объекта, в том числе и интенсивно маневрирующего.

7 Список публикаций по теме научной работы

- Егоров Е. А. Оценка текущего промаха с помощью алгоритма в оптимальной системе траекторного управления // Сборник материалов 21 ВНК. Выпуск 21. Смоленск, 2013. С. 23–31.

- Егоров Е. А., Демеха А. А. Разработка оптимального регулятора траекторного управления ЗУР с целью повышения точности перехвата маневрирующих целей // Научные труды Военной академии. Выпуск 28. Смоленск, 2013. С. 7–15.

- Егоров Е. А. Алгоритм в оптимальной системе траекторного управления // Сборник докладов межкафедрального научно-технического семинара. Смоленск, 2013. С. 54–60.

- Егоров Е. А., Финогенов С. Н. Повышение производительности вычислительных систем реального времени за счет оптимальной фильтрации траекторного управления зенитных управляемых ракет // ОАО Концерн «Моринформсистема-Агат» Москва, 2014. С. 78–85.

- Егоров Е. А., Финогенов С. Н. Алгоритмы оптимального траекторного управления летательного аппарата с комбинированным наведением //, Сборник материалов 15 международной научно-технической конференции. Выпуск 15. Воронеж, 2014. С. 51–60.

- Егоров Е. А. Обоснование технических решений и оценка эффективности комбинированного наведения сложных движущихся объектов // Научно-технический сборник «Оборонная техника» Выпуск 10. Москва, 2014. С. 73–81.

- Егоров Е. А., Финогенов С. Н. Математическая модель системы комбинированного наведения // СФ РУК. Сборник материалов 4 международной научно-практической конференции. Выпуск 4. Смоленск, 2014. С. 55–60.

- Разработка методики синтеза оптимальных регуляторов для систем траекторного управления ЗУР ближнего действия // Отчет о НИР по специальной теме. Шифр −«Регулятор». Смоленск, 2013.

- Егоров Е. А., Финогенов С. Н. Программная модель системы комбинированного наведения летательного аппарата с оптимальным траекторным управлением // Институт научной информации и мониторинга РАО, ОФЭРНиО, № 20052 Москва, 2014.

- Егоров Е. А. Алгоритм фильтрации траекторного управления зенитных управляемых ракет // Вестник войсковой ПВО. Выпуск 11. Смоленск, 2014. С. 69–74.