## Slide 1: «Разработка измерительного трансформатора напряжения с автоматической коррекцией погрешностей»
Андреенков Евгений Сергеевич
Аспирант НИУ МЭИ
«УМНИК» - 2015

## Slide 2: Актуальность идеи
Рост погрешностей ТН приводит к существенному недоучету электроэнергии, а значит и снижению прибыли электросетевых компаний.
Для измерительных ТН характерен значительный перерасход активных материалов.
Возрастающие нагрузки на ТН при подключении к ПС новых потребителей приводят к необходимости устанавливать на ПС дополнительные ячейки с ТН.
Разработка конструкции измерительного ТН с возможностью компенсации погрешностей позволит решить обозначенные проблемы.

## Slide 3: Предлагаемое решение
Предлагается создание конструкции ТН с автоматической компенсацией погрешностей путем формирования вольтодобавки вводимой во вторичную цепь измерительной обмотки.
Это позволит:
повысить нагрузочную способность ТН,
повысить точность измерения напряжения,
устранить недоучет электроэнергии, вызванный погрешностями ТН.

## Slide 4
Панель учета
110-750 кВ
6-35 кВ
100 В
Устройство компенсации
ТН
+ΔUт
100 В - ΔUт
I2

## Slide 5: Обоснование научной новизны проекта
Научная новизна заключается в инновационном решении вопроса компенсации погрешностей ТН посредством передачи дополнительной вольтодобавки во вторичную цепь измерительной обмотки.
Устройство компенсации погрешности содержит:
измеритель погрешности,
усилитель,
вольтодобавочный трансформатор.

## Slide 6
Zн
ВДТ
ТН
БП
1
1 – Блок измерения и усиления.
2 – Устройство компенсации погрешностей.
2
U0
U2
U1
U’2

## Slide 7
Принципиальная схема устройства автоматической компенсации погрешностей ТН

## Slide 8: Преимущества перед существующими аналогами
Аналогами являются:
ТН с витковой коррекцией, который обеспечивает компенсацию только погрешностей ХХ.
ТН с подключенным в цепь вторичной нагрузки вольтодобавочным трансформатором. Недостатком такого решения является компенсация только амплитудной составляющей погрешности ТН, которая осуществляется вручную и ступенчато.
ТН с электронной компенсацией (зарубежные аналоги). Рассчитаны на малые мощности. Недостаточно надежны.

## Slide 9: Зарубежные аналоги

## Slide 10: Сферы применения и конкретный потребитель
Разрабатываемое устройство может быть внедрено в электросетевом комплексе ОАО "Россети". Это позволит:
повысить точность учета электроэнергии,
снизить количество ТН на ПС,
будет способствовать реализации потенциала энергосбережения и повышению энергоэффективности электрических сетей.
Разработка будет соответствовать реализуемой в ОАО «Россети» программе повышения энергоэффективности.

## Slide 11: План реализации
Разработка модели устройства компенсации погрешностей ТН и её исследование.
Изготовление макетного образца ТН и блока автоматической компенсации погрешностей ТН.
Проведение лабораторных испытаний макета для оценки погрешностей ТН при различных нагрузках вторичных обмоток.
Изготовление опытного образца ТН с блоком автоматической компенсации погрешностей.
Апробация опытного образца в условиях промышленной эксплуатации на объекте ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

## Slide 12: Защита прав на интеллектуальную собственность
На сегодняшний день подана заявка на патент полезной модели «Однофазный трансформатор напряжения с автоматической компенсацией погрешностей». МПК G05F 1/00.
Права на ИС будут оформлены на ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ».

## Slide 13: Партнеры, заинтересованные организации
ОАО «Россети»
Собственники высоковольтных объектов электросетевого хозяйства
Кафедра ЭЭС Смоленского филиала НИУ МЭИ
Кафедра ЭиМТ Смоленского филиала НИУ МЭИ
Кафедра РЗиА НИУ МЭИ

## Slide 14
Спасибо за внимание!
Андреенков Евгений Сергеевич
root67@mail.ru
+79107175198